## Slide 1: 【DFTB】NO/Pt(111)のconstant current STM像
探針： Si4H9探針
試料： NO分子が飽和吸着
したPt(111)表面
スキャンエリア： 20 Å x 20 Å
スキャンモード：
Constant current STM
探針バイアス： +1.0 V
電流値： 0.5 nA
シミュレートモデル
周期的境界条件を課したモデル。便宜上、オントップサイトのO原子を緑色に変えた。
cf. Experiment
NO分子が飽和吸着したPt(111)表面のSTM像
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jvsj2/52/2/52_2_47/_pdf
自動車関連分野
計算結果
●： 酸素、 ●： 窒素、 ●： 白金、
●： シリコン、 ●： 水素
Notes: DFTB_ConstCurrentSTM_Inorganic_027a

## Slide 2: 【DFTB】NO/Pt(111)のconstant current STM像
シミュレートモデル
周期的境界条件を課したモデル。便宜上、オントップサイトのO原子を緑色に変えた。
cf. Experiment
NO分子が吸着したPt(111)表面のSTM像
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jvsj2/52/2/52_2_47/_pdf
自動車関連分野
●： 酸素、 ●： 窒素、 ●： 白金、
●： シリコン、 ●： 水素
計算結果
探針： Si4H9探針
試料： NO分子が吸着
したPt(111)表面
スキャンエリア： 35 Å x 20 Å
スキャンモード：
Constant current STM
探針バイアス： +1.0 V
電流値： 0.5 nA
Notes: DFTB_ConstCurrentSTM_Inorganic_027b