## Slide 1: 【GeoAFM】 Rhodopsin のAFM 像
GeoAFM
Y. Liang et al., J.Biol.Chem. 278 (2003) 21655-21662.
Topography of an open, spread-flattened disk adsorbed to mica and imaged in buffer solution.
Experiment
Simulation
GeoAFM result is imported to Analyzer.
Bird view of the sample.
They form rows
Rhodopsin dimer
12 rhodopsin dimers were constructed based on the PDB 1N3M.
ロドプシンは眼の網膜に存在し、光を認識するためのタンパク質である。ロドプシンはディスク膜中に大量に埋め込まれており、AFMによる観察が行われている。ロドプシンはダイマーの列を形成する。ロドプシン・ダイマー列が形成する準結晶を想定し、ロドプシン・ダイマー12ユニット（水素原子を除いて65904原子）から成るモデルを用意した。
Cytoplasmic surface
Extracellular surface
Notes: GeoAFM_CalcImage_Polymer_013a
GeoAFM_CalcImage_Polymer_013b
ロドプシンは眼の網膜に存在し、光を認識するためのタンパク質である。ロドプシンはディスク膜中に大量に埋め込まれており、AFMによる観察が行われている。
ロドプシンはダイマーを形成する。PDBより1N3Mのモデルを利用する。1N3Mのモデルデータには、ロドプシン・ダイマーが2列と、隣のダイマー列のうち半分がある。論文[Liang2003]に基づいてロドプシン・ダイマーが形成する準結晶の格子ベクトルを決定し、ロドプシン・ダイマー12ユニット（水素原子を除いて65904原子）から成るモデルを用意した。（用意するまでには煩雑な手順が必要である。）
Lattice vectors are: a = 84 (1, 0), b = 38 (cos(85 deg), sin(85 deg)).
探針：Cone, 1Å, 30°
GeoAFM, resolution = 5Å